APG 12
Modelování v GIS, hledání lokality splňující vybraná kritéria

Oblast Manětín, data DMÚ 25

Kritéria hledané oblasti:
lesní plocha
sklon svahu do 4 stupňů
vzdálenost více než 150 m od komunikace
souvislá plocha s výměrou minimálně 4 ha

Vstupní data:
vrstevnice
lesy
komunikace

Požadovaný výstup:
Postup zdokumentujte obrázky – obrázek pro výsledek jednoho kritéria (lesy, svahy do 4 stupňů, oblasti s danou vzdáleností od komunikace), obrázek ukazující plochy splňující 3 první kritéria.
Výsledek jako mapový výstup (plochy splňující všechna kritéria) na podkladě vrstev lesů a komunikací.

Postup:
1) Zpracovat kritérium lesní plochy
vektorová vrstvy lesy – vybrat polygony, které jsou les (mají v poli LES hodnotu různou od nuly), vyexportovat jako novou vrstvu.
tuto vrstvu lesy převést na rastrovou
ArcToolbox – Konverze dat (Conversion tools)
vytvoří rastr lesní plochy s hodnotou 1 (pokud v poli VALUE bude jiná hodnota než 1, snadno se provede reklasifikace: Spatial Analyst - Reclasify)

2) Analýza oblastí se sklonem svahu do 4 stupňů
z vrstevnic vytvořte DMT
Spatial Analyst – sklonitost (slope) – ve stupních
reklasifikace rastru spatial analyst Reclasify
(podle obrázku níže ponecháte pouze 2 kategorie hodnot: 0-4, 4-90 (maximální hodnota sklonu) a NoData
Barvu budou mít jenom buňky rastru reprezentující sklon do 4 stupňů.

3) Analýza oblastí v dané vzdálenosti od komunikací
Buffer 150 mna základě vrstvy komunikací
ArcToolbox – Analysis Tools – Proximity
Převod bufferu (vektorový polygon) na rastr
Rastr má hodnotu 0 z atributové tabulky, reklasifikovat na hodnotu 1

4) Kalkulátor rastrů – kombinace podmínek zpracovaných výše
Kombinace jednotlivých podmínek – překrytí rastrových vrstev spolňujcích jednotlivé podmínky
Spatial analyst – raster calculator
(průnik jednotlivých vrstev: les * svah * buffer)
Vznikne nová rastrová vrstva

Vytvoření souvislých ploch
níže dle obrázku – nastavení parametrů funkce

6) Převod rastru do vektoru
Konverze dat – z rastru – rastr na polygon
rastr souvislých ploch převést na vektor

7) Výpočet plochy jednotlivých polygonů
Arc toolbox - Statistika prostorových dat – pomocné funkce – výpočet ploch
Možno využít také Hawths Tools

8) Vyhledání ploch dané velikosti
Výběr ploch větších než 4 ha
sestavení dotazu na atributy
pozor: kolik m2 má hektar?

Výsledné plochy vyhovující parametrům vizualizujte nad zdrojovými daty. Vytvořte mapový výstup s legendou do samostatného pdf dokumentu. Postupné kroky vizualizujte jako obrázky, ke kterým přidejte stručný popis, co obsahují – bude to taková stručná technická zprávička.